1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловентилятор ТВО предназначен для установки в стеновые или оконные проемы и подогрева принудительно поступающего воздуха. Используется в производственных, служебных и других помещениях. Рассчитан на продолжительную работу под надзором.

Тепловентилятор рекомендуется  для подачи воздуха с температурой от -20°С до +40 и относительной влажности не более 80%.

При покупке изделия проверьте его работоспособность в соответствии с разделом 7 «Подготовка к работе», убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и комплектность поставки в соответствии с разделом 3 «Комплектность».

В связи с постоянным совершенствованием изделия, в его конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации и не ухудшающие потребительских свойств изделия.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Режимы мощности, кВт | Лето | Зима |
| --- | --- | --- |
|  | 0,0кВт | 1,5кВт | 3кВт | 4,5кВт |
| Напряжение, В | 220В | 220В | 220В | 220В |
| Кол- во включенных ТЭН | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Производительность вентилятора м3/ч | 0- 1800 | 350- 1800 | 450-1800 | 550-1800 |
| Включение вентилятора мощность- min% | 10% | 20% | 25% | 30% |
| Тепловой эффект на выходе, 0 С | 0 | «+10»-«+3» | «+20»-«+6» | «+35»-«+9» |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 34 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 300 |

Срок службы тепловентилятора – 6000 часов со дня ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация изделия не допускается. Необходимо обрезать шнур питания и сдать прибор в пункт приемки вторсырья или утилизировать другим способом. При невыполнении данного требования изготовитель не несет ответственность за безопасность изделия.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.  Тепловентилятор ТВО	   - 1 шт.

2.   Руководство по эксплуатации	   - 1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Тепловентилятор ТВО состоит из корпуса, выполненного из оцинкованной стали, внутри которого размещены блок  трубчатых электронагревателей, электродвигатель с вентилятором, включатели режимов работы и регулятор оборотов двигателя.

4.2.  При работе прибора воздух, забираемый при помощи вентилятора, через защитную решетку проходит через  трубчатые электронагреватели, нагревается и через выходную решетку поступает в окружающую среду.

2

ООО «ПК «ВЕНТТЕХКОМ»

117574, Москва г., Одоевского проезд, д.3,кор.7

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН  №

на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

_________________________________________________________

наименование изделия, его тип и заводской номер

Продан(а)  магазином  _____________________________________

наименование и номер

_________________________________________________________

магазина  и  его  адрес

Дата  продажи

Штамп  магазина_________________________

личная подпись продавца

Выполнены работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                                   Владелец

______________________                         _______________

фамилия, имя, отчество                                          подпись

_________________________________________________________

наименование  предприятия, выполнившего  ремонт

_________________________________________________________

и  его  адрес

М.П.

_________________________________________________________

должность  и  подпись  руководителя  предприятия,

выполнившего  ремонт

7

6

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации изделия соблюдайте общие правила электробезопасности пользования электрическими приборами.

  - Тепловентилятор по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I по  ГОСТ 27570.0-87.

  - Запрещается:

- Применять прибор с поврежденной изоляцией сетевого шнура.

- Пользоваться изделием на открытом воздухе.

- Применять прибор в сырых, запыленных, не отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды ниже +1ºС, при влажности воздуха более 80%.

- Накрывать корпус работающего прибора и помещать на него какие-либо предметы.

- Пользоваться изделием в бане, ванной и им подобных помещениях.

- Оставлять без присмотра на длительный период включенный прибор.

Внимание!

- Не устанавливайте прибор вплотную к стенам или перегородкам.

- Не направляйте тепловой поток на розетку.

- Проверьте,  чтобы вблизи включенного прибора не находились предметы из легковоспламеняющихся материалов.

Будьте осторожны! Во избежание ожогов не прикасайтесь к выходной решетке работающего прибора.

6.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации влаги. Изделия должны эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом, в условиях, исключающих попадание на них капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69), при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры прибора сверх  допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Перед подключением изделия к сети обратите особое внимание на соблюдение требований безопасности, изложенных в разделе 5.

7.2.   Установите переключатели в положение «Выкл.».

7.3.   Вставьте вилку шнура питания в розетку сети.

Внимание!  Тепловентилятор ТВО комплектуется кабелем питания с вилкой для подключения к сети.

Монтаж проводки и заземляющего проводника,  а также установка дополнительной автоматики должны производиться в строгом соответствии с  “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ). Работы должны производиться квалифицированным специалистом – электриком, имеющим соответствующий допуск.

Электрическая сеть оборудована устройством защитного отключения- входным автоматическим выключателем, рассчитанным на силу тока, не менее: 16А – для ТВО-3, 25А – для ТВО-4,5. Подключение прибора к сети питания производится кабелем с медными жилами сечением не менее (на каждую фазу): 2,5мм2 –для ТВО-4,5; 1,5мм2 – для ТВО-3.

Заземление выполняется жилой сечением не менее фазной, использование для этих целей нулевого рабочего проводника не допускается.

3

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Для ТВО-3, ТВО-4,5: установите клавишу выключателя «С25» в положение «вкл», при этом  включается электродвигатель вентилятора. Последовательным включением клавиш 1.«С10», 2.«С10», 3.«С10»(ТВО-4,5) выберите нужную мощность нагрева.

  - Для отключения тепловентилятора ТВО вначале отключите нагревательные элементы соответствующими выключателями, затем, в течении 3-4 мин. Произведите продувку нагревательных элементов, отключите клавишу «С25», выньте вилку шнура питания из сетевой розетки.

8.2  При эксплуатации тепловентилятора должны быть соблюдены следующие требования:

8.2.1.  Не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактов на выводах нагревателей. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными: плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникло искрение.

8.2.2. При профилактическом осмотре тепловентилятора  не реже одного раза в четыре месяца, по мере загрязнения ТЭН, необходимо производить их очистку продувкой.

8.2.3. При повреждении кабеля питания во избежание опасности, его может заменить изготовитель или его агент, либо другое квалифицированное лицо.

8.2.4. Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние контактов реле, выключателях, производить подтяжку резьбовых соединений.

8.2.5.Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

9.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Тепловентиляторы должны храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности.

10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование тепловентиляторов в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69:

условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

4

11. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует соответствие тепловентиляторов требованиям технических условий ТУ 3442-018-36901397-2007 и их исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 5-10 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации  - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Дата продажи проставляется на отрывном талоне настоящего руководства.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его.  Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлении гарантийного талона.

В случае отсутствия на гарантийном талоне отметки о продаже, гарантийный срок                   исчисляется с момента изготовления.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы прибора и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 5-10 настоящего руководства;

- нарушения заводской проводки;

- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации на изделие.

12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Тепловентилятор ТВО -4,5_ зав.№_______  соответствует техническим условиям ТУ 3442-018-36901397-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________

5

# Тепловентилятор оконный ТВО

### ТВО- 3    

### ТВО- 4,5 

Руководство по эксплуатации

# Text boxes

КОРЕШОК  ТАЛОНА  №

на гарантийный ремонт  ( на  техническое обслуживание )

Изъят  «_____»______________20___г.                  Исполнитель___________________

фамилия, имя, отчество

( линия  отреза )